ООО «ЛЮКСОР»

ПАСПОРТ

Прожектор "Форвард 2-1000; 2000"

г. Ставрополь

2019 г

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Прожекторы  серии “ФОРВАРД” параболоцилиндричиский, в дальнейшем именуемые “прожекторы” предназначены для освещения спортивных сооружений и других открытых пространств и объектов, где предъявляются высокие требования к качеству цветопередачи. Прожекторы рассчитаны для работы с металлогалогенными и газоразрядными лампами высокого давления в сети переменного тока напряжением 220 В  и 380 В, номинальной частотой 50 Гц и колебаниях напряжения сети в пределах от плюс 10% до минус 10% от номинала.

  - Конструкция прожекторов соответствует климатическому исполнению”У” категории размещения  I по ГОСТ 15150-85.

  - Номинальное значение климатических факторов, для работы в которых предназначен прожектор – по I  ГОСТ  15150-85, ГОСТ  15543-80 при этом:

-  для эксплуатации в рабочем состоянии при температуры окружающего воздуха

- 40С,  +40С;

-   для эксплуатации в нерабочем состоянии (хранение, транспортирование) для 2    вида климатического исполнения ”У”:

-      высота над уровнем моря не более 1600 м;

-   окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

-     относительная влажность воздуха по IV степени жёсткости по ГОСТ 16962-80.

1.4    Прожекторы соответствуют группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516-72.

1.5    Степень защиты прожекторов IР 65 по ГОСТ 14254-80.

1.6    В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию

конструкции и технологии изготовления возможны некоторые расхождения между

паспортом и поставленным изделием, не влияющие на условия его

монтажа и эксплуатации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1    Габаритные, установочные размеры осветительного прибора

указаны на  рисунке №1.

2.2    Кривые силы света приведены на рисунке №2.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение: “ФОРВАРД 1-1000”; ФОРВАРД 1-2000”

Угол рассеяния 2    0 * градусов – 8 КПД,  не менее –54%.

4.ДАННЫЕ О ЛАМПЕ

Тип лампы – HQI-TS 1000; HQI-TS 2000

Номинальное мощность – 1000 ВТ; 2000 Вт.

Номинальный рабочий ток цепи питания лампы: 1000W- 9,5А; 2000 Вт-10.3 А

Коэффициент мощности (cos.ф) цепи питания не менее – 0,85.

5.КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1     В комплект поставки входят:

1) осветительный прибор  -  1 шт.

2) блок ПРА – 1шт.

3) зажигающее устройство  - 1 шт.

4) конденсатор  - 1 шт.

5)  паспорт – 2 экземпляра на каждые 25 прожекторов, если количество

прожекторов в партии меньше 25, то прилагается один паспорт.

6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Прожектор (ОП)  состоит из  лампы с импульсным   зажигающим

устройством (ИЗУ), пускорегулирующего аппаратура (ПРА)

и конденсатора для  с компенсации   реактивной мощности.

  - Основной частью ОП является корпус – 1 (см. рис.1), к  которому крепится

откидная рамка крепления стекла – 2, рефлектор – 3.

Лампа – 4 крепится при помощи 2-х клемм и керамической изолирующей колодки к

корпусу.

К корпусу с помощью винта крепится лира – 5, обеспечивающая поворот

прожектора на угол: вниз  не  менее 600  вверх  не  менее 900  в  вертикальной

плоскости, и  3600 в  горизонтальной плоскости.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!  Напряжение импульса зажигания не менее 5кV.

Работы по устранению неисправностей, осмотру, проверке, смене лампы и чистке

прожектора  производить только при отключённом напряжении, не ранее чем через 5 минуту после выключения. Прожекторы должны быть заземлены.

  - Эксплуатируйте прожектор только после ознакомления с настоящим паспортом. Во

избежание ожогов манипуляции с лампой производить не ранее чем через 5 минут

после её отключения.

  - При эксплуатации прожектора категорически запрещается:

- включать прожектор без лампы;

- включать прожектор без заземления;

- менять лампу под напряжением;

- открывать ОП и блок ПРА под напряжением;

- эксплуатировать прожектор с повреждённым стеклом, повреждённой изоляцией;

  - В процессе эксплуатации подвергайте прожектор периодическим визуальным

осмотрам. При этом периодически проверяйте надёжность крепления и контактов,

а также исправность заземления.

7.4   Эксплуатацию прожектора производить в соответствии с “ Правилами техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

  - Перед открытием прожектора отключить электрическую сеть, убедиться в

отсутствии напряжения.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - На всех стадиях эксплуатации (при погрузке, распаковке и т. п.)

прожектора  с целью обеспечения стабильности светотехнических характеристик

и надёжности работы электрической схемы предохраняйте ОП и блок ПРА от механических  повреждений, ударов, толчков.

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Перед установкой прожекторов на установочных площадках проверьте их

целостность, а также работоспособность ОП совместно с блоком ПРА.

  - Осветительный прибор устанавливается на горизонтальных площадках и

закрепляется  при помощи одного болта с резьбой М16.

9.3    Подключение ПРА выполняйте кабелями согласно п. 6.4.

- заземление ОП и ПРА выполняется с помощью винтов заземления, обозначенных       знаком “               “.

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Для установки ОП по горизонтали:

- ослабьте гайку крепления (ОП);

- поверните прибор в нужное положение

затяните гайку.

  - Для установки ОП по вертикали:

-    ослабьте гайку крепления лиры;

-    поверните прибор в нужное положение;

-    затяните гайку.

10.3     Для установки или замены лампы:

-    убедитесь в отсутствии напряжения на выходе ПРА;

-    откиньте рамку со стеклом, отвинтив, гайки-барашки;

-    поверхность колбы лампы протрите ватным тампоном, увлажнённым спиртом;

-    поверните рамку со стеклом в исходное положение и закрепите при помощи гаек

барашек.

  - Перед включением в сеть прожектор подвергайте внешнему осмотру. При этом

обратите внимание на наличие и надёжность установки всех крепящих элементов.

Для включения прожектора в сеть необходимо подать номинальное напряжение переменного тока 380V.

  - Если лампа не зажигается или погасла во время работы, необходимо отключить

питание, выждать не менее 15 минут и повторно подать напряжение. Если после

2-3 попыток лампа не зажигается, прожектор отключите, выясните причину

отказа  и устраните её.

  - Периодические проверки прожектора проводите по мере необходимости, но не

реже, чем 4 раза в год.

Перечень основных проверок приведён в таблице 1.

Табл. № 1

| Что проверяется | Техническое требования |
| --- | --- |
| 1. Проверить состояние включения автоматического выключателя. 2. Проверить затяжку болтов крепления прожекторов, винтов на крышках, отсутствие ослабленных винтован клемных зажимах. 3. Проверить плотность прилегания рамки к корпусу БУ. При необходимости отрегулировать замки или подтянуть гайки-барашки. | Наличие электрической цепи. Отсутствие ослабленных винтов, болтов. Отсутствие капель (брызг), следов затекания воды внутри блока, прожектора. |

  - Чистку внутренней поверхности отражателей и стекла осуществляйте по мере

необходимости, но не реже чем после 100 часов работы прожектора следующим

образом:

-   убедитесь в отсутствии напряжения на выходе блока ПРА;

-    отвинтите, гайки-барашки и откиньте рамку со стеклом;

-    протрите рефлектор  №3 и стекло  ветошью, смоченной в этиловом

спирте;

- вытрите сухой ветошью;

- закройте корпус;

- затяните гайки-барашки.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ

УСТРАНЕНИЯ

| Вид неисправности | Вероятная Причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Лампа не зажигается, в горелке высоковольтный разряд отсутствует. | Сработал автоматический выключатель Q. | Проверить отсутствие короткого замыкания в цепи питания, при наличии устранить его и включить автоматический выключатель Q. |

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прожектор ________________________

Тип ______________________________

Номер осветительного прибора_________________

Блок управления______________________________

Соответствует техническим условиям ТУ  16-545-372-81  и

признан  годным для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________201   г.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Предприятие – изготовитель гарантирует работу прожектора в течении 24

месяцев  со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий

транспортирования, эксплуатации хранения и монтажа, но не более 36 месяцев с момента отгрузки предприятием – изготовителем.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

Рекламационные претензии предъявляются предприятию – изготовителю в

случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя

прожектора на протяжении гарантийного срока.

В рекламационном акте указать:

- тип прожектора;

- год и месяц выпуска;

- неисправности, условия, при которых они выявлены;

- дату ввода прожектора в эксплуатацию и краткое описание условий

эксплуатации;

- время работы прожектора от начала эксплуатации до возникновения

неисправностей.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

  - прожекторы, упакованные в ящики, должны храниться под навесом или в

помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличается от колебаний на открытом воздухе. Температура окружающего воздуха от +500  до -500С, относительная влажность до 100% при 250С.

Средний срок сохранения (со дня выпуска) до ввода в эксплуатацию один год.

  - Склады должны быть снабжены соответствующими грузоподъёмными

механизмами  для обеспечения погрузки, размещения и разгрузки прожекторов.

  - При размещении на  хранение необходимо соблюдать указания

манипуляционных знаков, указанных на ящике.

15.4    Перед размещением прожекторов на хранение необходимо проверить

сохранность ОП  и ПРА, а также комплектность поставки.

  - Ящики с прожекторами должны быть уложены на подкладки или стеллажи.

Допускается  укладка ящиков в штабеля, но не более, чем в три  яруса.

16.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование ящиков с упакованными прожекторами допускается всеми

видами крытого транспорта, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличается от колебаний на открытом воздухе. Температура окружающего воздуха  от+500  до -500С, относительная влажность до 100% при 250С. При этом допускается укладывать ящики не более чем в три яруса.

  - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ, во избежание поломок ящиков и повреждений прожекторов при подъёме краном, необходимо, чтобы стропы захватывали ящик снаружи от полозьев.

  - При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо строго соблюдать указания манипуляционных знаков, размещённых на ящике.

  - Ящики должны быть закреплены от перемещения при транспортировании. При погрузке, выгрузке, перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений.

Габаритные размеры

КСС  Форвард-2-1000                                  КСС Форвард-2-2000

Производитель: ООО «ЛЮКСОР», 355008, Россия, г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 3, www.luxor26.ru, E-mail: luxor_26@mail.ru